УДК 541.1

экстракция редкоземельных элементов 
в поле механических колебаний

Голубина Е.Н.

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева

e-mail – EGlubina@nirhtu.ru

Аннотация: Представлены результаты исследования влияния локального колебательного воздействия в межфазном слое на экстракцию редкоземельных элементов растворами ТБФ и Д2ЭГФК в разбавителе в проточной и статичной системах. Показано, что величина коэффициента ускорения экстракции при локальном колебательном воздействии в межфазном слое определяется природой растворителя и редкоземельного элемента, частотой колебаний виброэлемента, скоростью движения жидкости. Установлено, что в поле колебаний резонансной частоты скорость экстракции увеличивается в 3-5 раз.

Ключевые слова: интенсификация, частота резонансная, экстракция элемент редкоземельный.

EXTRACTION of RARE EARTH element at the vibration

Golubina E.N.

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 
of Chemical Technology of Russia

The results of a study of the influence of local vibration in the interfacial layer on the extraction of rare-earth elements with solutions of TBP and D2EHPA in a diluent in flow and static systems are presented. It is shown that the value of the extraction acceleration coefficient under local vibration in the interfacial layer is determined by the nature of the diluent and the rare earth element, the frequency of vibrations of the vibroelement, and the velocity of the fluid. It has been established that in the field of vibrations of the resonant frequency, the extraction rate increases by 3-5 times.

Key words: intensification, rare earth element, resonance frequency, extraction.

Процесс экстракции редкоземельных элементов (РЗЭ) обычно проводят в эмульсионном режиме, используя при этом мешалки и внешние пульсаторы. Недостаток этих методов заключается в повышенных расходах энергии, затрачиваемых на перемешивание жидкостей [1,2]…

Целью работы является…

Зависимость коэффициента ускорения экстракции от частоты приложенных колебаний представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициента ускорения экстракции через 30 мин от начала опыта в статичной системе 0.05 М водный раствор Ln(III); рН 2.4 / 0.5 М ТБФ в гептане от частоты колебаний виброэлемента

В табл. 1 показано влияние природы растворителя на коэффициент ускорения экстракции.

Таблица 1. Влияние природы разбавителя на коэффициент ускорения экстракции в проточной системе с ТБФ

| Ln(III) | Разбавитель | Е |
| --- | --- | --- |
| Но(III) | декан | 2.42 ( 0.10 |
| Ho(III) | толуол | 1.65 ( 0.08 |

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст

……………………………………………………………………………..

Таким образом, величина коэффициента ускорения экстракции зависит от природы РЗЭ, экстрагента, ……

Список литературы

- Ягодин Г.А., Каган С.З., Тарасов В.В. и др. Основы жидкостной экстракции. М.: Химия, 1981. 400 с.

- E. Golubina, N. Kizim, N. Alekseeva Intensification of the extraction of rare earth elements at the local mechanical vibration in the interfacial layer // Chemical Engineering & Processing: Process Intensification. 2018. V.132. № 10. Р. 98-104.