Схема маршрутов отправления и управления выходными светофорами

1. Работа схемы при установке маршрута отправления с I пути.

ДСП переводит стрелки 2/4; 6/8; 10; в плюсовое положение

2/4ПК↑          2/4МК↓

6/8ПК↑          6/8МК↓

10ПК↑           10МК↓

| П | - | 2/4ПК | - | 6/8МК | - | 6/8ПК | - | 10МК | - | 10ПК | - | IНОКМ | - | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ДСП нажимает сигнальную кнопку НОСК. Образуется цепь для срабатывания сигнального реле НОС.

| П | - | кн.НОСК | - | ОНС | - | НКЖ | - | НЛ | - | М23 | - | НМ1З | - | 4-10СП | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| IНОКМ | - | НОС | - | М |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НКЖ – контролирует наличие ключа-жезла в аппарате управления

НЛ – контролирует свободность первого участка удаления

М23 и НМ1З (замыкающие реле)– контроль отсутствия установленных враждебных маршрутов (маневровых)

Фронтовыми контактами реле НОС размыкается цепь замыкающего реле НОЗ и маршрут замыкается. Образуется цепь срабатывания сигнального реле Н1С током прямой полярности.

| П | - | НОЗ | - | НОС | - | НМ2С | - | IНОКМ | - | Н1С | - | НМ2С | - | НОС | - | НОЗ | - | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контактами реле Н1С включается цепь разрешающего огня на выходном светофоре.

НЗ контролирует выбор  зеленого или желтого огня, контролирующие свободность блок участков на перегоне.

Свободен 1 блок участок - НЗ↓ загорается желтый огонь

Свободны 2 блок участка - НЗ↑ загорается зеленый огонь

Горение лампы разрешающего огня контролируется возбуждением указательного реле Н1ОРУ

| ВП | - | НЗС | - | Н1С | - | НЧС | - | МЧС | - | МЧС | - | НЧС | - | Н1С | - | Н1О | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Н1С | - | Н1ОПС | - | Н1ЛБС | - | Н1ОБУ | - | НОС | - | Н1ОРУ | - | ВМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Отправление поезда по пригласительному лунно-белому мигающему огню.

При неисправности выходного светофора поезд можно отправить по пригласительному лунно-белому мигающему огню:

кн. Н1ПК

Н1ПП↑

Н1ЛБС↑

Н1ПС↑

комплект мигания МТ↑, М↑, КМ↑

включение лампы белого огня

Н1ОБУ↑

Д/з: стр. 76-78, схема 2.8