урок 30

СХЕМЫ КНОПОЧНЫХ, ПРОТИВОПОВТОРНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

Работа реле наборной группы при наборе поездного маршрута приема на первый путь по светофору Н происходит следующим образом:

1) нажимаем кнопку начала маршрута НН - в блоке НПМ светофора Н включается реле НКН по цепи:

| ПК | - | кн.НН | - | НКН | - | ПУ | - | СМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) фронтовыми контактами реле НКН подключается общее противоповторное реле ОП к шине питания Н.

| Н | - | НКН | - | ПП | - | ОП | - | НКН | - | С | - | НКН | - | МГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) фронтовыми контактами реле ОП включается поездное противоповторное реле ПП по цепи:

| П | - | ОП | - | НКН | - | ПП | - | ПП | - | МГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В случае неправильного набора реле НКН, ОП, ПП выключают нажатием кнопки «отмена набора».

4) нажимаем кнопку конца маршрута 1П. От нажатия этой кнопки в блоке НПМ(М19) включается реле НКН по цепи:

| ПК | - | кн.1П | - | НКН | - | ПУ | - | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) В блоке НПМ светофора М19 срабатывает вспомогательное конечное реле ВК и фиксирует конец поездного маршрута на путь 1П.

(Цепь включения реле ВК показана в блоке НПМ светофора Н).

| Ч | - | НКН | - | ВК | - | МГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

После нажатия кнопок НН и 1П в блоке НПМ в начале маршрута под током реле НКН, ОП и ПП; а в конце маршрута под током реле НКН и ВК. Фронтовыми контактами этих реле замыкается цепь 12 межблочных соединений, по которой в блоках НМI и НМIIАП срабатывают автоматические кнопочные реле АКН.

В процессе набора маршрута на световом табло появляется световой контроль правильности работы реле маршрутного набора. При нажатии кнопки начала маршрута и срабатывании реле НКН светофора Н включается световая ячейка у основания повторителя светофора Н ровным зеленым светом, чем контролируется начало работы маршрутного набора. В указателе «Установка маршрута» загорается зеленым ячейка правой стрелки, указывая направление и категорию набираемого маршрута. От нажатия кнопки 1П конца маршрута зеленым светом загорается ячейка у сигнального повторителя светофора М19, указывая конец поездного маршрута. По трассе маршрута также загораются зеленые ячейки у повторителей маневровых светофоров, указывая на правильность набираемого маршрута.

В блоках промежуточных маневровых светофоров через контакты реле АКН срабатывают кнопочные реле КН и НКН.

(схема 5.2)