УРОК 36

СХЕМА СИГНАЛЬНЫХ РЕЛЕ

1. Схема сигнальных реле поездных светофоров

Схему сигнальных реле строят по плану станции. Она является общей для поездных и маневровых маршрутов и является цепями 12 и 13 межблочных соединений.

Для управления входным светофором предусмотрено основное сигнальное реле НС, включаемое в цепь 12 полной схемы.

Сигнальное реле поездных маршрутов в цепь 12 включается контактами начальных реле Н.

Сигнальное реле маневровых маршрутов включается контактами начальных и конечных маневровых реле.

В цепях сигнальных реле  поездных маршрутов со стороны начала маршрута всегда подается полюс М, а со стороны конца маршрута подаётся полюс П.

Для маневровых маршрутов со стороны начала маршрута подается полюс П, а с конца маршрута - полюс М.

Установка маршрута приёма на 1П:

Реле КС сработало и затем по цепи 11 межблочных соединений, выключаются маршрутные   и    замыкающие       реле    всех   секций.

В поездном маршруте приема на путь IП начало маршрута определяется возбуждением реле ПП и ОП наборной группы в блоке   НПМ светофора Н, через контакт которого подается полюс питания П. Сигнальное реле НС в цепь 12 включено фронтовыми контактами реле Н, КС, ОН блока ВД-62 светофора Н.

Цепь 12 заканчивается в блоке П-62 (1П), где проходит через фронтовые контакты реле НКС и тыловой контакт НИ.

М -НКН-ПП-ОП-НПС-НС-Н-НМ-КС-ОН-З-1КМ-1М-РИ-2М-2КМ-Н-МК-

ВЗ-1М-РИ-2М-ВЗ-МК-Н-КМ-МК-ВЗ -1М-РИ-2М-Н-КМ-КМ-Н-МК-ВЗ-

1М-РИ-2М-ВЗ-МК-1М-РИ-2М-ВЗ-МК-Н-НИ-НКМ-НКС-1П-П

После возбуждения реле НС отключаются противоповторные реле, открывается входной светофор Н.

С момента вступления поезда на секцию НАП выключаются реле КС, НКС, и вслед за ними выключается сигнальное реле НС и входной светофор перекрывается.

2. Схема сигнальных реле маневровых светофоров

Сигнальные реле маневровых светофоров включают по цепям 12 и 13 межблочных соединений. После установки и замыкания маневрового маршрута от светофора  М13 на путь IП полюс питания П в цепь 12 подается через фронтовой контакт реле МП блока….

Д/з: с. 205-209, схема 6.3