ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  20

Цель работы: проанализировать работу схем наборной группы системы БМРЦ.

Оборудование: лабораторная установка БМРЦ с пультом-манипулятором, выносным табло, стативами, реле и блоками.

Порядок выполнения работы:

1 Проанализировать работу схем наборной группы при установке маршрута приема на 4 путь.

2 Исследовать построение и проанализировать работу 1 нити наборной группы-схемы кнопочных реле:

- определить, какой блок наборной группы установлен для светофора Н, и найти место его расположения на стативе;

- нажать кнопку начала маршрута;

- определить, какие реле сработали, и проанализировать индикацию на табло.

3 Проанализировать работу 2 нити наборной группы-схемы автоматических кнопочных реле (АКН):

- произвести установку маршрута приема на 4 путь;

- определить какие реле в каких блоках сработали.

4 Проанализировать работу 3 нити наборной группы-схемы стрелочных управляющих реле (ПУ и МУ):

- произвести установку маршрута приема на 4 путь;

- определить, какие реле ПУ и МУ сработали и в каких блоках.

5 Проанализировать работу 4 нити наборной группы-схемы соответствия, при этом выяснить:

- назначение схемы соответствия;

- последовательным включением контактов каких реле проверяется соответствие (по схеме соответствия рис. 5.5 учебника);

- увязку схемы соответствия с исполнительной группой БМРЦ (в каких блоках сработали реле ПК).

6 Произвести испытание схемы отмены набора:

- нажать любую маршрутную кнопку и по индикации на табло убедиться в срабатывании маршрутного набора;

- нажать кнопку «Отмена набора» и снова проанализировать индикацию на табло;

- представить упрощенную схему отмены набора (по схеме реле направлений рис. 5.6 учебника).

Содержание отчета: представить описание результатов исследований п.п. 2-6 порядка выполнения

Литература: А.А. Казаков, В.Д. Бубнов, Е.А. Казаков Станционные устройства автоматики и телемеханики стр. 159-186.

2.1 Для светофора Н – блок _____. На стативе - __01___._34_.

2.2 Нажимаем кнопку начала маршрута - ______.

2.3 При нажатии кнопки _______ срабатывает реле в блоке:

3. Работа 2-ой струны - автоматически-кнопочных реле  АКН.

3.1 Для установления маршрута приема на 4-й путь нажимаем кнопку начала маршрута ____ и конца маршрута ______.

3.2 при установке маршрута на 4-й путь сработали реле наборной группы:

4.Работа 3-й струны стрелочных управляющих реле ПУ и МУ.

4.1 Нажимаем кнопки _____ и ______.

4.2 Определить тип блоков и отметить состояние реле:

5. Работа 4-ой струны наборной группы – схема соответствия.

5.1 Схема соответствия предназначена

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2 Схема проверяется последовательным включением контактов ________ и _________ в схеме соответствия.

5.3 В исполнительной группе срабатывают реле в стрелочных блоках С:

6. Испытание схемы отмены набора.

6.1 Нажимаем маршрутную кнопку _____. На выносном табло загорелись ячейки у основания светофора ____ и правая ячейка __________ цвета в указателе установки маршрута.

6.2 Нажимаем кнопку отмена набора, при этом гаснут ячейки: ________цвета у основания светофора __________ и __________ цвета в указателе установки маршрута.

6.3 Упрощенная схема отмены набора (из схемы 5.6):

# Text boxes

27.02.03.ПР УЗАТ351.020

220204.ЛР УЗАТ351.007

220204.ЛР АТ351.007

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

27.02.03.ПР УЗАТ351.020

220204.ЛР УЗАТ351.007

220204.ЛР АТ351.007

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27.02.03.ПР УЗАТ351.020

Разраб.

Провер.

Горовых Л.И.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Исследование построения и анализ работы схем маршрутного набора БМРЦ

Лит.

Листов

УЖТ – филиал ПГУПС