ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 22

Цель работы: изучение последовательности работы контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле системы БМРЦ при установке, замыкании и размыкании  маршрутов приема.

Оборудование: лабораторная установка БМРЦ с пультом-манипулятором, выносным табло, стативами, реле и блоками.

Порядок выполнения работы:

- По схемам исполнительной группы БМРЦ выяснить и записать нормальное состояние контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле:

- контрольно-секционных реле КС

- замыкающих реле З

- маршрутных реле 1М    и 2М

- сигнальных реле С

- Выяснить и записать, какие блоки исполнительной группы установлены по трассе маршрута приема на 4 путь.

Светофор Н -

НП -

М1 –

1СП –

Стрелка 1 –

Стрелка 3 -

Стрелка 5 -

3-9СП -

Стрелка 9 -

Светофор М7 –

9/13П -

Светофор М9 -

13СП –

Стрелка 13 –

Светофор Ч4 –

Путь 4П -

- Произвести установку  маршрута приема на 4П  и по индикации на выносном табло убедиться в правильности установки маршрута. Записать маршрутные кнопки, использованные для задания маршрута.

- Нажимаем кнопку начала маршрута - –

- Нажимаем кнопку конца   маршрута -

- Найти месторасположение этих блоков на стативах.

- Отметить изменения в состоянии контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле при установленном маршруте приема на 4 путь:

- Нажатием кнопки изолированного участка НП имитировать вступления поезда на бесстрелочную секцию НП за входным светофором Н. Отметить изменения в состоянии контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле.

- Нажатием кнопки 1СП и вытягиванием кнопки изолированного участка НП  имитировать вступление поезда на стрелочную секцию 1СП. Отметить изменения в состоянии контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле.

- Нажатием кнопки 3-9СП и вытягиванием кнопки изолированного участка 1СП  имитировать вступление поезда на стрелочную секцию 3-9СП. Отметить изменения в состоянии контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле.

- Нажатием кнопки 9/13П и вытягиванием кнопки изолированного участка 3-9СП имитировать вступление поезда на бесстрелочную секцию 9/13П. Отметить изменения в состоянии контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле:

- Нажатием кнопки 13СП и вытягиванием кнопки изолированного участка 9/13П  имитировать вступление поезда на стрелочную секцию 13СП. Отметить изменения в состоянии контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле:

- Нажатием кнопки 4П и вытягиванием кнопки изолированного участка 13СП  имитировать вступление поезда на путь 4П. Отметить изменения в состоянии контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле:

- Проверить возможность или невозможность установки   маршрута на занятый путь.

______________________________________________________________________________________________________________________

Содержание отчета: Представить описание результатов исследований согласно п.п. 1-12 данной методической разработки.

# Text boxes

УЖТ - филиал ПГУПС

4





Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем задания маршрутов приема

Горовых Л.И.

Пров.

Разраб. 

27.02.03.ПР УЗАТ351.022

1













27.02.03.ПР УЗАТ351.022

220204.ЛР УЗАТ451.008

220204.ЛР АТ451.008

3













27.02.03.ПР УЗАТ351.022

220204.ЛР УЗАТ451.008

220204.ЛР АТ451.008

4













27.02.03.ПР УЗАТ351.022

220204.ЛР УЗАТ451.008

220204.ЛР АТ451.008

2











