ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 23

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗ РАБОТЫ

СХЕМ  МАРШРУТОВ ОТПРАВЛЕНИЯ В БМРЦ

Цель работы: изучение последовательности работы контрольно-секционных, сигнальных, маршрутных и замыкающих реле системы БМРЦ при установке, замыкании и размыкании  маршрутов отправления.

Оборудование: лабораторная установка БМРЦ с пультом-манипулятором, выносным табло, стативами, реле и блоками.

Порядок выполнения работы:

- По схемам  исполнительной группы БМРЦ выяснить и записать нормальное состояние:

контрольно-секционных реле КС

замыкающих реле З

маршрутных реле 1М    и 2М

сигнальных реле С

- Определить и записать маршрутные кнопки, используемые для задания маршрута отправления со II пути за светофор НД:

Нажимаем кнопку начала маршрута - –

Нажимаем кнопку конца   маршрута - –

- Выяснить и записать, какие блоки ИГ установлены по трассе маршрута отправления со II пути:

- Путь II П –

- Светофор ЧII -

- Секция 13СП –

- Секция 9/13П –

- Светофор М7 –

- Секция 3-9СП –

- Секция НДП –

- Светофор НД -

- Найти месторасположение этих блоков на стативах.

- Задать маршрут отправления со II пути, отметить изменение состояния контрольно-секционных, сигнальных и замыкающих реле.

- Нажатием кнопки изолированного участка 13 СП, имитировать вступление поезда на эту секцию.

Отметить изменение состояния  контрольно-секционных, маршрутных, сигнальных и замыкающих реле.

- Нажатием кнопки 9/13П имитировать занятие поездом изолированного участка 9/13 П и вытягиванием кнопки 13СП освобождение секции 13СП. Отметить изменение состояния  контрольно-секционных, маршрутных, сигнальных и замыкающих реле.

- Нажатием кнопки 3-9СП имитировать занятие поездом изолированного участка 3-9СП и вытягиванием кнопки 9/13П  освобождение секции 9/13П. Отметить изменение состояния  контрольно-секционных, маршрутных, сигнальных и замыкающих реле.

- Нажатием кнопки НДП имитировать занятие поездом изолированного участка НДП и вытягиванием кнопки 3-9СП освобождение секции 3-9СП. Отметить изменение состояния  контрольно-секционных, маршрутных, сигнальных и замыкающих реле.

- Сделать выводы о последовательности работы исполнительной группы БМРЦ при реализации маршрута отправления.

При установленном маршруте отправления:

под током реле…

без тока реле…

При вступлении состава на секцию  установленного маршрута отправления:

под током реле…

без тока реле…

При освобождении секции установленного маршрута отправления:

под током реле…

без тока реле…

Содержание отчета:

Представить описание результатов исследований согласно п.п. 1-10 порядка выполнения работы.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

27.02.03.ПР УЗАТ351.023

Разраб.

Провер.

Горовых Л. И.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Исследование принципов построения и алгоритмов работы схем задания маршрутов отправления

Лит.

Листов

3

УЖТ – филиал ПГУПС

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

27.02.03.ПР УЗАТ351.023

220204.ЛР УЗАТ451.009

220415.ЛР УЗАТ391.006

220204.ЛР УЗАТ451.009

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

27.02.03.ПР УЗАТ351.023

220204.ЛР УЗАТ451.009

220415.ЛР УЗАТ391.006

220204.ЛР УЗАТ451.009