КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

1. КОНСТРУКЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ КАБЕЛЯ.

Конструктивно кабель представляет собой несколько скрученных вместе и изолированных друг от друга проводников, заключенных в общую влагозащитную оболочку и броневой покров. Токопроводящие жилы кабеля изготавливают из мягкой медной проволоки диаметром:

0,32 мм

0,4 мм

0,5мм

0,7 мм

0,8 мм

0,9 мм

1,0мм

1,05мм

1,2 мм.

В качестве изоляции кабельных жил используется кабельная бумага, полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, фторопласт.

В телефонных кабелях – взаимные индукционные влияния между отдельными цепями. Для уменьшения взаимных индукционных влияний отдельные изолированные кабельные жилы свиваются, т.е. скручиваются в группы. Самыми распространенными являются парная скрутка жил и четверочная (звездная скрутка).

В качестве защитных оболочек применяются оболочки из свинца, алюминия, гофрированной стали, пластмассы. По сравнению с пластмассовыми металлические оболочки защищают кабельные цепи от внешних э/м влияний т.е. являются экранами.

Кабели, имеющие в качестве защитного покрова только металлическую оболочку, получили название голых. Эти кабели прокладываются в телефонные канализации, внутри помещений.

Кабели, прокладываемые в грунте, покрывают броней из стальных лент или круглых оцинкованных проволок.

Все типы кабелей изготавливают на заводах кусками длиной от 400 до 800 м, которые называются строительной длиной кабеля.

Транспортируются кабели на специальных катушках - барабанах.

Кабели подразделяются:

1.Магистральные - для организации дальней связи

2. Местные - для организации связи в пределах станции

В зависимости от условий прокладки и эксплуатации кабели подразделяются:

- подземные (прокладываемые в грунте и монтируемые в телефонной канализации);

- подводные;

- подвесные.

2. КАБЕЛИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ

Применяются для организации связи в пределах одной станции.

Имеют защитную свинцовую оболочку.

Марки кабеля:

ТГ (телефонный голый)  - прокладывается в подземной канализации, по стенам зданий, на опорах;

ТБ (телефонный, бронированный) – в грунте;

ТГ и ТБ – с медными жилами диаметром 0,5 мм, бумажная изоляция жил, намотанная спиралью.

Ёмкость – от 5 до 1200 пар.

ТРК – телефонные распределительные кабели – для прокладки от распределительных шкафов до абонентских пунктов. Они имеют хлопчатобумажную изоляцию жил, что удобно для разделки кабеля. Ёмкость от 5 до 100 пар.

ТПП, ТПВ – неметаллическая защитная оболочка – полиэтиленовая и поливинилхлоридная.

ТПП и ТПВ – внутри помещений и в подземной канализации.

ТППБ и ТПВБ – бронированные, в грунте.

- КАБЕЛИ МАГИСТРАЛЬНОЙ (ДАЛЬНЕЙ) СВЯЗИ

Кабели дальней связи имеют повышенный диаметр жил до 1,2 мм; имеют четверочную скрутку и кордельно-бумажную или кордельно-стирофлексную изоляцию жил.

Кордель - жгутик, скрученный из волокон кабельной бумаги или стерофлекса и навитый на жилы. Преимущества кордельной изоляции - увеличивает расстояние между жилами, поэтому уменьшается емкость, а значит и потеря полезного сигнала.

Марки магистральных кабелей:

МКБАБ 14*4*1,2

М - магистральный кабель

КБ – кордельно-бумажная изоляция жил

А – алюминиевая защитная оболочка (у алюминия хорошее экранирующее действие)

Б - бронированный

Емкость кабеля: 14 четверочных скруток с диаметром жилы 1,2 мм

МКПАБ  7*4*1,05+5*2*0,7+1*0,7

М - магистральный

КП – кордельно-полиэтиленовая трубчатая изоляция жил

А - алюминиевая защитная оболочка

Б - бронированный

Емкость кабеля: 7 четверочных скруток диаметром жил 1,05 мм

5 парных скруток диаметром жил 0,7 мм

1 сигнальная жила диаметром 0,7 мм

Задание на дом: учебник Л.А. Кондратьева, О.Н. Ромашкова «Системы регулирования

движения на ж.д. транспорте» с. 298-302