ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ

1. ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ

Избирательная телефонная связь организуется по групповой цепи путем параллельного включения большого числа телефонных аппаратов (20-30) в одну двухпроводную цепь, возглавляемую распорядительной станцией РС.

В линию включаются телефонные аппараты (ТА) с избирательным вызовом, т.е. вызов они получают только на той станции, для которой послан кодовый вызывной сигнал. Вызов на любой станции может быть получен даже при снятом микротелефоне. Имеется возможность посылки вызова одновременно на все станции групповой цепи.

По принципу телефонной связи с избирательным вызовом организованы следующие виды проводной связи: ПДС, ЭДС, ПС, ЛПС, ДРС, ВДС, СЭМ.

Существует 2 системы избирательного вызова:

- Селекторная

- Тональная (частотная)

2. ТОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВЫЗОВА

Для посылки избирательного вызова применяются коды, для составления которых используются 7 вызывных частот. Для удобства записи кода эти частоты пронумерованы:

F1 №1- 316 Гц

F2 №2- 430 Гц

……

F7 №7 - 2000 Гц

Каждый вызывной сигнал состоит из 2-х частотных импульсов. Продолжительность первого - 0,8 сек, а второго — 1,6 сек. Общая продолжительность вызывного сигнала 2,4 сек. Вызывные коды обозначаются двузначным числом (напр. 12, 23, 57).

Всего сущ. 42 вызывные комбинации.

Все вызывные коды подразделяются:

1.Индивидуальные -  вызов одного абонента

2. Групповые - вызов нескольких абонентов, объединенных в одну группу.

Коды групповых вызовов - 12, 21, 23, 34, 45, 56, 67.

Код 24 используется для соединения двух смежных диспетчерских кругов.

Циркулярный вызов - это одновременный вызов всех абонентов цепи.

Для посылки циркулярного вызова используются все вызывные частоты в следующей последовательности:

f2 f1 f 2 f 3 f 4 f5 f 6 f 7

Задание на дом: учебник Л.А. Кондратьева, О.Н. Ромашкова «Системы регулирования

движения на ж.д. транспорте» с. 382-384