Цель работы: научиться владеть автоматом АК-74, АКС-74.

Оборудование: автомат АК-74

Ход работы

- Изучить порядок разборки и сборки  автомата АК-74.

- Изучить технические данные АКС-74

- Выполнить практическое задание.

- Вывод.

Вариант ___

1.Изучить порядок разборки и сборки  автомата АК-74.

Разборка автомата:

1. Отсоединить магазин;

2.Снять переводчик огня с предохранителя.

3. Отвести затворную раму в крайнее положение и осмотреть казенный срез ствола (патронник).

4. Нажать на спусковой крючок указательным пальцем.

5. Отсоединить  шомпол.

6. Отсоединить крышку ствольной коробки.

7. Отсоединить возвратный механизм.

8. Отсоединить затворную раму с газовым поршнем.

9.Отсоединить затвор.

10. Поднять флажок, отсоединить газовую трубку.

Сборка автомата:

1. Поднять флажок, вставить газовую трубку до щелчка и опустить флажок.

2. Вставить затвор в затворную раму.

3. Присоединить затворную раму с газовым поршнем.

4. Присоединить возвратный механизм.

5. Присоединить крышку ствольной коробки.

6. Автомат перевести в вертикальное положение и нажать на спусковой крючок указательным пальцем.

7. Переводчик огня поставить в положение предохранителя.

8. Присоединить шомпол.

9. Присоединить магазин.

В Вооружённых Силах РФ при неполной разборке автомата военнослужащие откручивают компенсатор огня  и достают пенал из автомата с деревянным прикладом.

2.Изучить технические данные АКС-74.

- Вес автомата: с металлическим прикладом- 3 кг;  с деревянным

прикладом- 2,7 кг.

- Дальность полета пули -2,9 км.

- Убойное действие пули -1,1 км.

- Калибр автомата -5.45 мм.

- Эффективная стрельба (огонь) по воздушным целям и групповым целям      500 м. Эффективная стрельба (огонь) по грудной мишени- 350 м.

- Скорость полета пули -715–735 м/с.

- Темп стрельбы:

а) одиночный огонь- 40 выстрелов в минуту - боевая   скорострельность;

б) 100 выстрелов в минуту очередями – боевая скорострельность;

в) лабораторная  - 650 -700 выстрелов в минуту.

- Вес патрона -10,2 гр.  Вес пули -3,4 гр. Вес порохового заряда- 1,45 гр.

- Вес прибора ночного видения -2,2 кг. Вес штык - ножа -450 г.

3.Практическое задание.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Вывод:____________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

23.02.01.ПР УЗОП251.009

Разраб.

Провер.

Вишкин В.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Неполная разборка и сборка автомата

Лит.

Листов

2

УЖТ-филиал ПГУПС

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

23.02.01.ПР УЗОП251.009

.009