Цель работы: научиться владеть автоматом АК-74

Оборудование: автомат АК-74

Ход работы

- Изучить порядок разборки и сборки  автомата АК-74.

- Изучить технические данные АКС-74

- Выполнить практическое задание.

- Вывод.

Вариант ____

1.Изучить порядок разборки и сборки  автомата АК-74.

Разборка автомата:

1. Отсоединить магазин;

2.Снять переводчик огня с предохранителя.

3. Отвести затворную раму в крайнее положение и осмотреть казенный срез ствола (патронник).

4. Нажать на спусковой крючок указательным пальцем.

5. Отсоединить  шомпол.

6. Отсоединить крышку ствольной коробки.

7. Отсоединить возвратный механизм.

8. Отсоединить затворную раму с газовым поршнем.

9. Отсоединить затвор.

10. Поднять флажок, отсоединить газовую трубку.

Сборка автомата:

1. Поднять флажок, вставить газовую трубку до щелчка и опустить флажок.

2. Вставить затвор в затворную раму.

3. Присоединить затворную раму с газовым поршнем.

4. Присоединить возвратный механизм.

5. Присоединить крышку ствольной коробки.

6. Автомат перевести в вертикальное положение и нажать на спусковой

крючок указательным пальцем.

7. Переводчик огня поставить в положение предохранителя.

8. Присоединить шомпол.

9. Присоединить магазин.

В Вооружённых Силах РФ при неполной разборке автомата военнослужащие откручивают компенсатор огня  и достают пенал из автомата с деревянным прикладом.

2.Изучить технические данные АКС-74.

- вес автомата: с металлическим прикладом- 3 кг;

с деревянным прикладом- 2,7 кг.

-   дальность полета пули -2,9 км.

-   убойное действие пули -1,1 км.

-   калибр автомата -5.45 мм.

- эффективная стрельба (огонь) по воздушным целям и групповым

целям  -  500 м.

- эффективная стрельба (огонь) по грудной мишени- 350 м.

-  начальная скорость полета пули -715–735 м/с.

- темп стрельбы:

а) одиночный огонь- 40 выстрелов в минуту - боевая   скорострельность;

б) 100 выстрелов в минуту очередями – боевая скорострельность;

в) лабораторная  - 650 -700 выстрелов в минуту.

- вес патрона -10,2 гр.  Вес пули -3,4 гр. Вес порохового заряда - 1,45 гр.

- вес прибора ночного видения -2,2 кг.

- вес штык - ножа - 450 г.

3.Практическое задание.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

08.02.10.ПР УЗПХ251.009

270835.ПР УЗПХ251.009

Разраб.

Провер.

Вишкин В.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Неполная разборка и сборка автомата

Лит.

Листов

2

УЖТ-филиал ПГУПС

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

08.02.10.ПР УЗПХ251.009