Цель работы: освоить правила размещения материалов, выгруженных или подготовленных к погрузке около пути.

Порядок выполнения работы:

- Вычертить схемы размещения на пути и около него материалов, верхнего строения пути:

  - балласта;

  - рельсов и рельсовых плетей;

  - пакетов шпал, брусьев и контейнеров со скреплениями.

- Описать порядок закрепления рельсов, правила размещения пакетов шпал и брусьев, порядок проверки габарита размещения балласта и вычертить шаблон для проверки правильности выгрузки балласта.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контрольные вопросы:

1. Требованиям какого габарита должны отвечать условия размещения материалов верхнего строения пути на нем и около него?

2. Как размещают на пути или около него материалы верхнего строения пути?

3. Как и кем проверяются условия размещения материалов верхнего строения пути?

4. Кто несет ответственность за правильное размещение, закрепление и охрану материалов для производства работ, выгруженных на пути или около него?

5. Где запрещено выгружать материалы верхнего строения пути?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

08.02.10 .ПР УЗПХ351.00

Разраб.

.

Провер.

Суханова Н.В.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Размещение материалов верхнего строения пути в соответствии с требованиями габарита

Лит.

Листов

3

УЖТ – филиал ПГУПС

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

08.02.10 .ПР УЗПХ351.00

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

08.02.10 .ПР УЗПХ351.00